|  | (19) RU (11) 2440454 (13) C2 (51) МПК E02B3/00 (2006.01) (12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ №2440454. Статус: по данным на 17.10.2012 года - действует Пошлина: учтена за 3 год с 06.03.2012 года по 05.03.2013 г. |  |
| --- | --- | --- |
|  | (72) Автор: Кузнецов Геннадий Петрович (RU) (73) Патентообладатель: Кузнецов Геннадий Петрович (RU) (54) СПОСОБ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЗАТОПЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ НИЖЕ ПЛОТИНЫ КРАСНОДАРСКОГО ГИДРОУЗЛА НА РЕКЕ КУБАНЬ (57) Реферат: Изобретение относится к области гидротехнического строительства и предназначено для предупреждения катастрофических последствий в зоне возможного затопления территорий водными массами из водохранилищ в случае переполнения их за счет атмосферных осадков, активного снеготаяния и др. Способ включает строительство новой железобетонной плотины с водосбросом, помещениями для гидроагрегатов, рыбоподъемником, надежно сблокированной с новой ячеистой земляной плотиной, а также с устройствами для пропуска судов между верхним и нижним бьефами. Строительство осуществляют в защищенном от поверхностных стоков и грунтовых вод котловане, вырытом на сухом месте. Грунтами, взятыми из котлована, производят укрепление существующей земляной плотины. Ведут строительство временного канала, предназначенного для отвода воды от новой плотины к существующему водосбросу Краснодарского гидроузла. Переносят транспортные потоки на новую плотину. Далее осуществляют строительство русла постоянного отводного канала от нового водосброса из Краснодарского водохранилища в долину реки Кубань ниже места размещения существующей плотины Краснодарского гидроузла. После чего выпускают воду из акватории между новой плотиной и существующей плотиной Краснодарского гидроузла и заполняют акваторию грунтами. Повышается эффективность предотвращения затопления территорий без прекращения эксплуатации всех существующих объектов. 2 з. п. формулы. Область техники, к которой относится изобретение. Изобретение относится к области создания систем гидротехнических сооружений, предназначенных для предупреждения катастрофических последствий для людей, предприятий промышленности и сельского хозяйства, объектов коммунального хозяйства и сферы обслуживания населения, а также для природных объектов в зоне возможного затопления территорий водными массами из водохранилищ в случаях переполнения их за счет атмосферных осадков, активного снеготаяния и по другим причинам. Уровень техники. В постановлении Правительства Российской Федерации №310 от 29 мая 2003 года «О внесении изменений и дополнений в федеральную целевую программу «Юг России» [1] записано, что « при прохождении ежегодных паводков (июль - сентябрь) водность рек, особенно на северном склоне Большого Кавказского Хребта, увеличивается в десятки раз, что приводит к затоплениям обширных территорий и наносит значительный материальный ущерб. Для снижения негативных последствий указанных паводков предусматриваются меры по повышению надежности работы существующей системы противопаводковых сооружений, включая строительство регулирующих водохранилищ и новых защитных и водопропускных сооружений». 1 марта 2006 года участники заседания научно-технического совета (НТС) «Росводресурсов» [2] обсудили ход разработки первого этапа технико-экономического обоснования проекта «Реконструкция и улучшение технического состояния объектов Краснодарского водохранилища» (ТЭО). По итогам заседания НТС было принято решение о доработке ТЭО институтом «Гидропроект» с учетом того, что гидротехнические сооружения (ГТС) Краснодарского водохранилища запроектированы и построены как сооружения второго класса капитальности, а в соответствии с современными нормативными требованиями основные сооружения водохранилищ емкостью более 1 кубического километра должны соответствовать первому классу капитальности. Известно также, что научно-исследовательский институт энергетических сооружений (НИИЭС «РусГидро») произвел «Расчет волны прорыва при разрушении Краснодарского гидроузла» [3]. В этой работе отмечено, что Краснодарское водохранилище с площадью зеркала 394 квадратных километров (при НПУ = 33,65 м) и полной емкостью 2,91 миллиардов кубометров (при ФПУ = 35,23 м) имеет полезную емкость 2,08 миллиардов кубометров, что составляет 30% среднемноголетнего стока паводкового периода. Краснодарское водохранилище расположено в среднем течении реки Кубань в 248 километрах от ее устья. Суммарная длина сооружений напорного фронта, размещенного в долине реки Кубань выше города Краснодар, составляет около 23 километров, в том числе: земляная плотина - 11,4 километра; правобережная оградительная дамба - 11,4 километра; бетонные сооружения (водосливная плотина, шлюз, водозабор) - 0,1 километра. Ситуация с пропуском волны прорыва осложнена тем, что в нижнем бьефе размещена железнодорожная насыпь на подходе к мосту через реку Кубань. Эти железнодорожные сооружения станут дополнительным препятствием для прохода волны прорыва при разрушении плотины Краснодарского водохранилища и создадут дополнительный подпор. Кроме того, часть существующих городских районов Краснодара и планируемые участки перспективной застройки попадут в зону затопления. Из всех сценариев развития аварийных ситуаций, разработанных НИИЭС, самым опасным признан сценарий образования прорана в русловой части плотины с отметкой дна прорана 20,0 м и шириной бреши до 800 м. В этом случае максимальный расход воды через проран составит 28000 кубометров в секунду, уровни затопления в нижнем бьефе выше железнодорожного моста достигнут 27 метров, скорости в русле достигнут 3-4 метров в секунду, а вблизи прорана и в отверстии моста - до 8 метров в секунду. Организаторы хозяйственной деятельности на территории Краснодарского края в полной мере осознают угрозу своему бизнесу от возможных наводнений и пытаются изыскивать способы предотвращения затопления своих объектов. В 2007 году ОООИВФ «ЭКРОС» принял от ФГУ «Управление Кубаньмелиоводхоз» техническое задание на научно-исследовательскую работу «Оптимизация аварийно-восстановительных работ на противопаводковых сооружениях» [4]. В этом техническом задании акцентировано внимание на том, что « в противопаводковую систему защиты пойменных и дельтовых земель Нижней Кубани общей площадью 600 тысяч гектаров входит Краснодарское водохранилище с противопаводковой призмой = 0,65 кубического километра, а также Шапсугское, Крюковское, Варнавинское водохранилища с общей противопаводковой емкостью = 1,183 кубических километров и система обвалования рек Кубань и Протока общей протяженностью 948 километров». Также в этом техническом задании отмечено: « за последние годы в связи с мягкими, иногда снежными, зимами участились паводки, наступающие в январе - феврале, что в сочетании со снижением пропускной способности русла вызывает подтопление и затопление территорий на Нижней Кубани. Имеющиеся подпорно-регулирующие и противопаводковые сооружения не позволяют исключить затопление и подтопление территорий. Это связано с тем, что сооружения, возведенные в пятидесятые - семидесятые годы двадцатого века, не соответствуют действующим сегодня нормам, а в своем техническом состоянии не отвечают требованиям Федерального закона РФ «О безопасности гидротехнических сооружений» ФЗ-117 от 21.07.1997 г. В результате зимнего паводка 2002 года в Низовье Кубани было 14 прорывов дамб, а июньский паводок 2002 года вызвал 29 прорывов дамб в девяти районах Краснодарского края». Основные проблемы Краснодарского водохранилища, названные в этом техническом задании, следующие: «1) не обеспечен безопасный пропуск паводков редкой повторяемости, причины этого - фактическая осадка гребня плотины больше проектной на 0,20-0,25 метра, опасный гидравлический режим на водосбросном сооружении, ограничены максимальные сбросные расходы из-за недостаточной (1200 кубометров в секунду вместо 1500 кубометров в секунду) пропускной способности обвалованного русла реки Кубань; 2) снижение емкости водохранилища (полезной на 20%) вследствие заиления, а также вынужденного снижения НПУ на 0,90 метра; 3) не обеспечена требуемая сейсмичность отдельных гидротехнических сооружений, так как повышена расчетная сейсмичность до 8 баллов по сравнению с принятой в проекте - шестибальной. В зоне риска наводнения проживают 300 тысяч человек в 87 населенных пунктах, а также размещены предприятия нефтеперерабатывающей и химической промышленности, нефтяные и газовые промыслы (более 450 скважин), машиностроительные предприятия, более 450 сельскохозяйственных производств, около 100 животноводческих объектов, склады ядохимикатов и минеральных удобрений. По оценкам Центра Российского реестра гидротехнических сооружений величина ущерба при авариях противопаводковой системы обвалования рек Кубань и Протока составит 9,76 миллиардов рублей, в том числе 8,038 миллиардов рублей по Краснодарскому краю и 1,721 миллиардов рублей по республике Адыгея. Даже при отсутствии наводнений систему обвалования рек Кубань и Протока приходится постоянно реконструировать, так как нерастворимые в воде твердые частицы в стоке реки Кубань (8,3 миллионов тонн за последние 40 лет) оседают в виде наносов в русле и в дельте, что уменьшает пропускную способность обвалованных участков и создает угрозу размыва дамб. Несмотря на производство дноуглубительных работ на Нижней Кубани, регулирование и перераспределение стока самым нижним - Тиховским - гидроузлом этот процесс будет продолжаться». С 2006 года по госконтракту №НИР-01-06 ГУ «Государственный гидрологический институт» в городе Санкт-Петербург выполнял научно-исследовательскую работу «Исследование современного состояния и научное обоснование методов и средств обеспечения устойчивого функционирования водохозяйственного комплекса реки Кубань и снижения рисков вредного воздействия вод» [5]. На заключительном этапе выполнения этой работы в 2008 году требовалось решить следующие основные задачи: 1. Разработка рекомендаций по составу технических, технологических, организационных и экономических мероприятий, обеспечивающих эффективное и безопасное функционирование водохозяйственного комплекса бассейна при пропуске половодий и паводков редкой повторяемости. 2. Разработка рекомендаций по повышению водообеспеченности участников ВХК в условиях маловодья, в том числе затяжного, при противоречивых требованиях водопотребителей. 3. Разработка научнообоснованных общебассейновых правил использования водных ресурсов и оптимизация территориального и межотраслевого распределения стока. 4. Создание постояннодействующей системы поддержки принятия решений на базе ГИС для управления ВКХ бассейна реки Кубань в условиях прохождения паводков и при наступлении маловодных периодов. 5. Разработка автоматизированной базы данных гидрометеорологических и водохозяйственных характеристик на основе ГИС для информационного обеспечения задач управления водохозяйственной деятельностью в бассейне реки Кубань. Приведенный перечень мероприятий по бассейну реки Кубань, которые профинансированы федеральными и региональными властями в первом десятилетии 20 века, необходимо сопоставить с сообщением пресс-службы Кубанского Бассейнового Водного управления на сайте www.kbvu.ru «Опровержение на статью К. Котова «Бомба замедленного действия» [6], опубликованной 6 февраля 2008 года в газете «Мой город Краснодар», №4: «как верно отметил автор публикации, основной функцией Краснодарского водохранилища, как водохранилища комплексного назначения, является срезка пиков паводков с целью ликвидации угроз наводнения на территории площадью более 600 тысяч гектаров, в том числе краевого центра». Далее в этом опровержении написано: « после положительных оценок со стороны региональных и местных властей роли Краснодарского водохранилища в условиях катастрофического паводка 2002 года не совсем корректны ссылки на признание в 1999 году Министерством по чрезвычайным ситуациям РФ Краснодарского водохранилища опасным объектом. Выводы были сделаны незамедлительно, увеличились объемы финансирования из федерального бюджета на ремонтно-восстановительные работы. В период 2002-2007 годов на реконструкцию и ремонтно-восстановительные работы на Краснодарское водохранилище направлено более 752 миллионов рублей». А на сайте ФГУ «Краснодарское водохранилище» www.kbvu-fgu.ru в информации «Итоги работы по состоянию на 16 декабря 2009 года» [7] отмечено, что «По состоянию на 16 декабря 2009 года ФГУ «Краснодарское водохранилище» освоило более 97 миллионов рублей на водохозяйственную деятельность, в том числе на реализацию проекта «Текущий ремонт крепления откоса инженерной защиты правого берега Краснодарского водохранилища». Ежегодно, в период сработки водохранилища до определенных отметок, проводится обследование состояния бетонного крепления, составляется акт с фиксацией мест и объемов разрушений и определяются объемы ремонтно-восстановительных работ. Своевременное восстановление разрушенных кромок бетонных плит, засыпка пазух гравийно-песчаной смесью, устройство усиленного обратного фильтра под швами, восстановление арматуры, укладка бетонной смеси позволяют надежно защищать от затопления город Краснодар, аэропорт, земли сельскохозяйственного назначения, предотвращая возможный ущерб на сумму более 10 миллиардов рублей». Вышеприведенная уверенность организаторов эксплуатации инженерных сооружений Краснодарского водохранилища в их способности защитить людей в Краснодаре и на территориях ниже плотины Краснодарского гидроузла за счет «текущих ремонтов крепления откосов» привела к тому, что в «Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2020 года» [8], принятой Законодательным Собранием Краснодарского края 16 апреля 2008 года, нет ни одного слова о привлечении инвестиций для осуществления какого-либо проекта, предназначенного для создания условий безопасной эксплуатации Краснодарского водохранилища, и при таком положении дел, несмотря на ненадежность подпорных сооружений Краснодарского гидроузла, которая обоснована расчетами специалистов, намечены следующие планы: «восстановление судоходства на реках Кубань и Протока, в том числе восстановление судоходных путей по реке Кубань от Краснодарского гидроузла до устья; увеличение объемов перевозки нерудно-строительных материалов; разработка программы перевозки нефтеналивными судами до 500 тысяч тонн мазута из Краснодара на внешний рейд порта Кавказ ». Дальнейшее игнорирование необходимости реконструкции подпорных сооружений Краснодарского гидроузла может привести к гибели людей, а также к невосполнимому ущербу экономике и природным объектам в еще больших масштабах, чем было зафиксировано при летнем наводнении в 2002 году в бассейне реки Кубань. В книге «Катастрофические наводнения начала XXI века: уроки и выводы» [9] описаны события глазами очевидцев, а также приведены сообщения представителей федеральных и региональных властей о масштабах бедствия в шести регионах Северного Кавказа: «В предгорьях Краснодарского края из-за переполнения рек дождевой водой начались сильнейшие паводки, каких Кубань не видела сто лет. Вышли из берегов Лаба, Белая, Уруп и ряд других рек. Поток мчался с гор вместе с камнями и оказавшимися на пути деревьями. Разбушевавшаяся стихия сносила дома, мосты, линии электропередачи, заливала поля и дороги. За сутки на Кубань выпала трехмесячная норма осадков. В ночь на 22 июня 2002 года самая тяжелая обстановка складывалась в промышленном городе Армавир, где были подтоплены 3 тысячи домов. Прошедшие накануне ливневые дожди вызвали резкий подъем воды в реках Кубанского бассейна. Раньше подобные ситуации стабилизировали Черкесское и Невинномысское водохранилища и ставропольские водоканалы. Но на этот раз они оказались переполненными водой и вынуждены были начать ее сброс. Вся вода, разлившаяся по востоку Краснодарского края, стекает в главную водную артерию Кубани - реку Кубань, а она несет ее в Краснодарское водохранилище. По прогнозу специалистов пиковая нагрузка на Краснодарское водохранилище должна была возникнуть 25 июня 2002 года. В связи с этим вновь начали готовиться к возможной эвакуации жителей районов, расположенных в низовьях реки Кубань и ее дельте. Главный инженер ФГУ «Краснодарское водохранилище» В. Семишкур сообщал, что в последние дни в акваторию водохранилища ежесекундно поступало 2050 кубометров воды, а сбрасывалось всего 1176 кубометров. Увеличение объема сброса однозначно должно было привести к паводку в низовьях Кубани. Но проблема в том, что 25 июня приток воды мог составить, по прогнозу, 2400 кубометров в секунду, водохранилище могло заполниться до краев (в нем накопилось бы два миллиарда семьсот миллионов кубометров воды), и тогда просто не будет другого выхода. О скорости наполнения Краснодарского водохранилища свидетельствует такой факт: 21 июня, когда все только начиналось, в акватории водохранилища было всего 950 миллионов кубометров воды. В ночь на 28 июня осложнилась ситуация в Адыгее. В месте слияния реки Лаба с рекой Кубань сильно поднялась вода. Двухметровая дамба, которая ограждала реку Кубань, не смогла сдержать потоков воды. Когда уровень ее превысил критическую отметку, вода хлынула через эту преграду, полностью затопив аул Хатукай и поселок Набережный Красногвардейского района. Уровень воды поднимался до крыш, многих людей спасатели снимали прямо оттуда. Общий объем прорвавшейся воды составил около 70 миллионов кубометров. В такой ситуации глава администрации Красногвардейского района Адыгеи принял решение о сбросе воды в Краснодарское водохранилище без консультации со специалистами МЧС России и Минприроды РФ, что могло привести к внезапному подъему его уровня перед земляной плотиной Краснодарского гидроузла. По данным на 15 июля 2002 года разбушевавшаяся стихия унесла жизни 114 человек, в том числе 36 человек - в Армавире, в Успенском, Новокубанском, Мостовском и Гулькевичском районах Краснодарского края. Всего в зоне чрезвычайной ситуации оказалось 377 населенных пунктов, было разрушено 13035 жилых домов, 80 объектов ЖКХ, 231 километр водоводов, 41 водозабор, без природного газа остались 193 населенных пункта, без связи - 237, без электричества - 335 населенных пунктов. В той или иной степени повреждено: более 41 тысячи жилых домов, 316 объектов ЖКХ, 652 километра водоводов, около 9 тысяч колодцев и водозаборов, 348 километров водозащитных дамб, 298 школ, 157 больниц, 588 мостов, 283 километра газопроводов, 1985 километров автомобильных дорог. Погибло более одного миллиона сельскохозяйственных животных. В ходе спасательной операции спасены 62 тысячи человек, эвакуированы либо спасены из районов затопления 106044 человека. Всего пострадали 389752 человека. Материальный ущерб превысил 15 миллиардов рублей. Данные по нанесенному ущербу уточнялись до конца 2002 года». Приведенная информация о последствиях наводнения в бассейне реки Кубань летом 2002 года позволяет сделать однозначный вывод о необходимости реконструкции инженерных сооружений Краснодарского гидроузла с целью обеспечения надежного функционирования его в любых метеорологических условиях без создания угрозы затопления территорий Нижней Кубани. На решение этой проблемы ориентировано настоящее изобретение. Раскрытие изобретения. При выборе вариантов размещения гидротехнических сооружений (ГТС), предназначенных для предотвращения затопления территорий ниже плотины Краснодарского гидроузла на реке Кубань, в том числе жилых домов в городе Краснодар, в качестве главных критериев будут учитываться сроки осуществления мероприятий по повышению надежности существующей земляной плотины протяженностью 11,4 километров, а также возможность сооружения нового водосброса с более высокой пропускной способностью в сравнении с той, которая имеется на действующем Краснодарском гидроузле, для обеспечения экстренного понижения уровня воды в Краснодарском водохранилище при переполнении его акватории за счет атмосферных осадков, активного снеготаяния или по другим причинам. Например, при осуществлении варианта сооружения новой железобетонной плотины с водосбросом, рыбоподъемником, помещениями для гидроагрегатов, которая должна быть надежно сблокирована с устройствами для шлюзования судов, в защищенном от поверхностных стоков и грунтовых вод котловане, вырытом на сухом месте, на территории мыса вблизи места впадения реки Псекупс в Краснодарское водохранилище, всю массу грунтов, изымаемых из котлована, можно будет использовать для уширения существующей земляной плотины на всем её протяжении от левого берега водохранилища до бетонной плотины Краснодарского гидроузла. Массу грунтов, извлекаемых из русла временного канала, предназначенного для отвода воды от новой плотины к существующему водосбросу Краснодарского гидроузла, можно будет использовать для заполнения ячеек, изготовленных из материалов, которые не подвергаются коррозии в переувлажненной среде, например, из алюминиевых сплавов, при сооружении новой ячеистой земляной плотины в акватории Краснодарского водохранилища от новой железобетонной плотины до его правого берега в районе населенного пункта «Ленина» на правобережье. Новая плотина предназначена для поддержания оптимального уровня воды в Краснодарском водохранилище в его новых границах, а в акватории между новой и существующей плотинами уровень воды будет понижен до отметок, обеспечивающих проход судов от нового шлюза к существующему шлюзу Краснодарского гидроузла (на первом этапе строительства всего комплекса гидротехнических сооружений, которые предназначены для предотвращения затопления территорий ниже плотины Краснодарского водохранилища). После переноса на новую плотину всех транспортных потоков между Краснодарским мегаполисом и левобережьем реки Кубань появится возможность сооружения русла постоянного отводного канала от нового водосброса из Краснодарского водохранилища в долину реки Кубань ниже места размещения существующей плотины Краснодарского гидроузла. В случае выбора варианта размещения нового водосброса на правом берегу Краснодарского водохранилища, например, в районе населенного пункта «Ленина», грунты, которые будут изымать из котлована, предназначенного для сооружения железобетонной плотины, также можно будет использовать для уширения существующей земляной плотины Краснодарского гидроузла длиной 11,4 километров, но для обеспечения транспортировки массы грунтов от котлована к уширяемой части плотины необходимо построить в глубоководной части акватории водохранилища с его периодически изменяющимся уровнем надежную транспортную систему от правого берега водохранилища до уширяемой части плотины, например, понтонную переправу, предназначенную для проезда грузовиков, чтобы избежать загрузки ими участка федеральной автодороги «М-4», проходящего по существующей плотине Краснодарского гидроузла. После завершения строительства всех гидротехнических сооружений по любому варианту отпадет необходимость сохранения глубоководной акватории между новой надежной плотиной с увеличенным до расчетных параметров водосбросом и существующей плотиной Краснодарского гидроузла, что позволит выпустить воду из этой акватории в русло реки Кубань и начать заполнение ее грунтами, которые будут изыматься из русла реки Кубань с целью очистки его от наносов. Немаловажное значение для привлечения инвестиций, необходимых для осуществления всех водохозяйственных проектов, будет иметь то обстоятельство, что после заполнения грунтами всего пространства между этими двумя плотинами (около 8 километров вдоль долины реки Кубань и больше 10 километров поперек водохранилища) способность нового подпорного сооружения противостоять тектоническим возмущениям в земных недрах и возможным терактам существенно возрастет, а в ближнем пригороде Краснодара появится свободный участок земли площадью около восьми тысяч гектаров. Осуществление изобретения. Строительство гидротехнических сооружений, предназначенных для предотвращения затопления территорий ниже плотины Краснодарского гидроузла на реке Кубань, будет осуществлено поэтапно для того, чтобы не возникла необходимость прекращения нормальной эксплуатации всех существующих объектов. При осуществлении первого этапа строительства по любому варианту будут изымать грунты из котлована, предназначенного для размещения железобетонной плотины с водосбросом, с помещением для гидроагрегатов, а также с рыбоподъемником, надежно сблокированной с устройствами для пропуска судов между верхним и нижним бьефами, и доставлять их к существующей земляной плотине Краснодарского гидроузла для заполнения комплектов ячеек, которые будут смонтированы в акватории водохранилища в виде непрерывной цепочки от его левого берега до бетонной плотины Краснодарского гидроузла. После завершения всех строительных работ в котловане будет ликвидирована перемычка между ним и верхним бьефом водохранилища. Земснаряды будут перемещать пульпу по трубам к той части акватории Краснодарского водохранилища, где уже будут собраны в цепочки ячейки, которые будут выполнять роль надежного каркаса в теле новой земляной плотины. Нерастворимые в воде частицы грунта из потока пульпы будут осаждаться во внутреннем объеме ячеек, а отстой воды будет выходить за пределы ограждающих стенок ячеек и смешиваться с водой Краснодарского водохранилища. После размыва перемычки появится возможность осуществить испытания на прочность и герметичность всех конструкций новой железобетонной плотины, а также сооружений в нижнем бьефе плотины, включая начальный участок отводного канала внутри котлована, и в случае успешного завершения этих испытаний можно будет продолжить строительство отводного канала от новой плотины до акватории Краснодарского водохранилища в первую очередь к той части ее, которая впоследствии окажется между двумя плотинами. После выполнения всех строительных работ, предусмотренных проектом сооружения отводного канала от новой плотины до акватории Краснодарского водохранилища, можно будет приступить к завершению строительства новой ячеистой земляной плотины, предназначенной для поддержания постоянного уровня воды в Краснодарском водохранилище в его новых границах, а уровень воды в акватории между новой и существующей плотиной можно будет понизить до минимально необходимого для обеспечения прохода судов между новым и существующим шлюзами. Понижение уровня воды перед существующей плотиной Краснодарского гидроузла будет способствовать повышению устойчивости ее к тектоническим воздействиям со стороны земных недр. Эта разница в уровнях воды в акваториях выше новой плотины и между двумя плотинами создаст условия для поддержания регулировочного резерва объема накапливающейся воды при планировании расходов через водосброс существующей плотины Краснодарского гидроузла в коренное русло реки Кубань в непосредственной близости от жилых домов города Краснодар. После завершения сооружения новой ячеистой земляной плотины, когда появится возможность перенести на нее все транспортные потоки между правым и левым берегами Краснодарского водохранилища, можно будет приступить к завершающему этапу осуществления проекта - сооружению постоянного русла канала, предназначенного для отвода воды от новой плотины в долину реки Кубань ниже существующей плотины Краснодарского гидроузла. Это постоянное русло канала пересечет трассу автодороги «М-4», проходившей через долину реки Кубань по плотине Краснодарского гидроузла до переноса ее на новую плотину, и соединится с коренным руслом реки Кубань в том месте, где отметка уровня воды в ней ниже 20,0 метров в Балтийской системе отсчета высот (БС) для того, чтобы все поверхностные стоки, а также выходы грунтовых вод с территории Краснодарского мегаполиса и с левобережья не застаивались в долине реки Кубань на всем ее протяжении от существующей плотины Краснодарского гидроузла до устья постоянного отводного канала. Отвод грунтовых вод и поверхностных стоков с прибрежных территорий в долине реки Кубань от существующей плотины Краснодарского гидроузла до устья постоянного отводного канала создаст условия для осушения заболоченных мест с целью более рационального использования их, например, для высадки деревьев и обустройства зон отдыха горожан в непосредственной близости от центра Краснодара. Источники информации: 1. Интернет-информация на сайте www.innovbusiness.ru «О внесении изменений и дополнений в Федеральную целевую программу «Юг России» - постановление Правительства РФ от 29 мая 2003 года №310. 2. Интернет-информация с портала http://kuban.retroportal.ru на сайте www.abnews.ru «Ждет ли Краснодар судьба Нового Орлеана?» 3. Интернет-информация с портала www.niies.rushydro.ru о работе научно-исследовательского института энергетических сооружений (НИИЭС «РусГидро») «Расчет волны прорыва при разрушении Краснодарского гидроузла». 4. Интернет-информация на сайте www.kmvh.ru об утверждении «Технического задания» на выполнение в 2007 году научного исследования по теме «Оптимизация аварийно-восстановительных работ на противопаводковых сооружениях», выданного директором ФГОУ «Управление Кубаньмелиоводхоз» Малышевичем Б. Н. 5. Интернет-информация на сайте Кубанского Бассейнового водного управления www.kbvu.ru «О совершенствовании комплексного мониторинга в бассейне реки Кубань». 6. Интернет-информация о публикации на сайте Кубанского Бассейнового водного управления www.kbvu.ru опровержения на статью К. Котова «Бомба замедленного действия». 7. Интернет-информация на сайте Кубанского Бассейнового водного управления www.kbvu.ru «Итоги работы по состоянию на 16 декабря 2009 года». 8. «Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края до 2020 года», принятая Законодательным Собранием Краснодарского края 16 апреля 2008 года. 9. Книга «Катастрофические наводнения начала XXI века: уроки и выводы» - М.: ООО «ДЭКС-ПРЕСС», 2003 год, под общей редакцией Воробьева Ю. Л. (82-116 страницы). |  |